## Slide 1: Production du circuit imprimé
Science et Technologie 4e secondaire
Claude Elmoznino et Pierre Lachance

## Slide 2
On imprime le modèle à l’échelle

## Slide 3
À partir du modèle, on peut tracer le circuit avec un crayon feutre noir permanent, on met 3 couches de crayon feutre. Il est possible aussi de l’imprimer par photo impression, mais ce procédé coûte plus cher.

## Slide 4
On peut utiliser 2 type de produits pour la gravure :
Le persulfate d’ammonium, moins polluant mais plus coûteux. (~ 40$ la bouteille)
Le perchlorure de fer, moins coûteux, mais plus polluant, et très corrosif. (~15$ la bouteille)

## Slide 6
Il ne reste qu’à percer les trous

## Slide 7
On soude les composantes et on espère que ça fonctionne